Індикатор

MG-2x20H

ПАСПОРТ

467859.010 ПС

## Київ

.            .          .          .            .           .            .           .            .            .             .

Індикатор

MG-2x20H

ПАСПОРТ

467859.010 ПС

## Київ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Цей паспорт є документом, який посвідчує основні функціональні та технічні характеристики індикатора MG-2x20H (далі – індикатора) виробництва ПП «ХЕЛП МІКРО».

1.2 Індикатор призначений для роботи у складі блочних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Індикатор виконує функцію приймання і відображення інформації і є пасивним пристроєм відносно РРО, у складі якого працює.

Вид кліматичного виконання – УХЛ 4.2 згідно з ГОСТ 15150.

1.3 Паспорт повинен постійно знаходитись у користувача разом з виробом.

# 2 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Індикатор програмно та експлуатаційно сумісний з РРО.

2.2 Підключення індикатора здійснюється за допомогою стандартного інтерфейсу  RS-232.

2.3 Електроживлення індикатора здійснюється від РРО.

2.4 Основні параметри і розміри ЕККА повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування параметра | Значення параметра |
| --- | --- |
| 1 від індикатора | рідинно-кристалічній |
| 2 кількість рядків | 2 |
| 3 кількість знаків у рядку | 20 |
| 4 напруга живлення (В) постійного струму | 5-24 |
| 5 струм споживання (А), не більше ніж | 0,2-0,5 |
| 6 довжина кабелю для підключення до РРО (м), не менш ніж | 1,5 |
| 7 габаритні розміри (мм), не більше ніж | 160х110х220 |
| 8 маса нетто (к)г, не більше ніж | 0,4 |

2

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Цей паспорт є документом, який посвідчує основні функціональні та технічні характеристики індикатора MG-2x20H (далі – індикатора) виробництва ПП «ХЕЛП МІКРО».

1.2 Індикатор призначений для роботи у складі блочних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Індикатор виконує функцію приймання і відображення інформації і є пасивним пристроєм відносно РРО, у складі якого працює.

Вид кліматичного виконання – УХЛ 4.2 згідно з ГОСТ 15150.

1.3 Паспорт повинен постійно знаходитись у користувача разом з виробом.

# 2 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Індикатор програмно та експлуатаційно сумісний з РРО.

2.2 Підключення індикатора здійснюється за допомогою стандартного інтерфейсу  RS-232.

2.3 Електроживлення індикатора здійснюється від РРО.

2.4 Основні параметри і розміри ЕККА повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування параметра | Значення параметра |
| --- | --- |
| 1 від індикатора | рідинно-кристалічній |
| 2 кількість рядків | 2 |
| 3 кількість знаків у рядку | 20 |
| 4 напруга живлення (В) постійного струму | 5-24 |
| 5 струм споживання (А), не більше ніж | 0,2-0,5 |
| 6 довжина кабелю для підключення до РРО (м), не менш ніж | 1,5 |
| 7 габаритні розміри (мм), не більше ніж | 160х110х220 |
| 8 маса нетто (к)г, не більше ніж | 0,4 |

2

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплектність індикатора наведена в таблиці 2

Таблиця 2

| Найменування | Позначення документу | Кількість шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Індикатор MG-2x20H | 467859.010 | 1 |  |
| Паспорт | 467859.010 ПС | 1 |  |

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

4.1 Виробник гарантує відповідність якості індикатора вимогам технічних умов при дотриманні умов експлуатації, зберігання та транспортування.

4.2 Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців від дня продажу. Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дня виготовлення.

4.3 В разі виникнення несправності індикатора користувач має право на його безкоштовний ремонт в період гарантійного терміна експлуатації за умов дотримання правил експлуатації.

Гарантійний ремонт виконує центр сервісного обслуговування.

5 ВІДОМОСТИ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

5.1 По закінченню терміну служби індикатора утилізації підлягають електрорадіоелементи в відповідності з діючими нормативними документами.

5.2 При утилізації складників шкідливих і токсичних речовин не виділяється.

3

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплектність індикатора наведена в таблиці 2

Таблиця 2

| Найменування | Позначення документу | Кількість шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Індикатор MG-2x20H | 467859.010 | 1 |  |
| Паспорт | 467859.010 ПС | 1 |  |

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

4.1 Виробник гарантує відповідність якості індикатора вимогам технічних умов при дотриманні умов експлуатації, зберігання та транспортування.

4.2 Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців від дня продажу. Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дня виготовлення.

4.3 В разі виникнення несправності індикатора користувач має право на його безкоштовний ремонт в період гарантійного терміна експлуатації за умов дотримання правил експлуатації.

Гарантійний ремонт виконує центр сервісного обслуговування.

5 ВІДОМОСТИ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

5.1 По закінченню терміну служби індикатора утилізації підлягають електрорадіоелементи в відповідності з діючими нормативними документами.

5.2 При утилізації складників шкідливих і токсичних речовин не виділяється.

3

6 СВIДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

6.1 Індикатор MG-2x20H 467859.010 заводський номер ____________________ виготовлений і прийнятий у відповідності з діючою технічною документацією і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення    ____________________

###### Представник ВТК  __________________          _____________________

МП                                  (особистий підпис)                       (прізвище, ім’я)

# 7 СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

7.1 Індикатор MG-2x20H 467859.010 заводський номер ________________________ упакований  ПП «ХЕЛП МІКРО» згідно з вимогами,  передбаченими  діючою конструкторською документацією.

____________________    __________________    _______________________

(посада)                     (особистий підпис)                (прізвище, ім’я)

_________________

(дата)

4

.            .          .          .            .           .            .           .            .            .             .         .

6 СВIДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

6.1 Індикатор MG-2x20H 467859.010 заводський номер ____________________ виготовлений і прийнятий у відповідності з діючою технічною документацією і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення    ____________________

###### Представник ВТК  __________________          _____________________

МП                                  (особистий підпис)                       (прізвище, ім’я)

# 7 СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

7.1 Індикатор MG-2x20H 467859.010 заводський номер ________________________ упакований  ПП «ХЕЛП МІКРО» згідно з вимогами,  передбаченими  діючою конструкторською документацією.

____________________    __________________    _______________________

(посада)                     (особистий підпис)                (прізвище, ім’я)

_________________

(дата)

4